## Slide 1: Pipeline 101
taoky & ibug
<redacted> & <redacted>
Notes: [intro]

## Slide 2
– Modified from preliminary of group advanced of NOIP 2016
「周末小明和爸爸妈妈三个人一起想动手做三道菜。小明负责洗菜、爸爸负责切菜、妈妈负责炒菜。假设做每道菜的顺序都是：先洗菜 10 分钟，然后切菜 10 分钟，最后炒菜 10 分钟。那么做一道菜需要 30 分钟。那么做完三道菜，最短需要几分钟？」
Notes: 我们先从一道经典的奥赛题开始

## Slide 3: You don’t need to do ONLY one thing at one time.
Notes: 稍有常识的人都能看出，如果我们一次只做一件事的话，这效率还能高起来吗？

## Slide 4: What’s inside an Instruction Cycle?
Notes: 指令周期

## Slide 5
Fetch
Decode
Evaluate
Address
Fetch
Operands
Execute
Store
Result
Notes: 以 LC-3 为例，一条指令包含 6 个指令周期。它们分别是

## Slide 6: Before Pipeline
Notes: 在流水线技术被发明之前，1900年代，福特汽车的生产效率相对低下，每个工人要完成装配汽车的全部步骤。到1913年，公司已经发展出较为完备的流水线技术，使用机械传送带
纸带机、卡片机

## Slide 7
Instruction 1
Instruction 2
Instruction 3
Instruction 4
It takes 24 time “units”!
Notes: 常规的 LC-3 运行过程

## Slide 8
Instruction 1
Instruction 2
Instruction 3
Instruction 4
It takes only 9 time “units”!
Notes: 假如我们通过应用流水线技术，使得 LC-3 可以同时运行多条指令

## Slide 9
Fetch
Decode
Evaluate
Address
Fetch
Operands
Execute
Store
Result
1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1

## Slide 10: “A 6-Stage Pipeline for LC-3”

## Slide 11
– Modified from preliminary of group advanced of NOIP 2016
「周末小明和爸爸妈妈三个人一起想动手做三道菜。小明负责洗菜、爸爸负责切菜、妈妈负责炒菜。假设做每道菜的顺序都是：先洗菜 10 分钟，然后切菜 10 分钟，最后炒菜 10 分钟。那么做一道菜需要 30 分钟。那么做完三道菜，最短需要几分钟？」
Notes: 下面我们来回顾一下刚才那个问题

## Slide 12
Wash
Cook
Cut
1
2
3
1
2
3
1
2
3
10
10
10
10
10

## Slide 13: What if different stages take different times?

## Slide 14
– Modified again from preliminary of group advanced of NOIP 2016
「周末小明和爸爸妈妈三个人一起想动手做三道菜。小明负责洗菜、爸爸负责边切菜边学 ICS、妈妈负责炒菜。假设做每道菜的顺序都是：先洗菜 10 分钟，然后切菜 20 分钟，最后炒菜 10 分钟。那么做一道菜需要 40 分钟。那么做完三道菜，最短需要几分钟？」

## Slide 15
Wash
Cook
Cut
1
2
3
1
2
3
1
2
3
80
Notes: 小明的爸爸开始学 ICS 了，于是完成这顿饭的时间被延长了不少

## Slide 16
Wash
Cook
Cut
1
2
3
1
2
3
1
2
3
60
Notes: 假如我们能将一些工作分摊一下，也许我们可以达到更短的总时间？

## Slide 17: From “Time Unit” to “Clock Cycle”
Notes: 我们当初

## Slide 18
–Introduction to Computing Systems
“The FETCH phase takes three clock cycles.”
“The DECODE phase takes one cycle.”
…

## Slide 19: Clock Cycle & Pipeline
Clock cycle is decided by the longest stage delay.
To have an effective pipeline, we need to try keeping every stage the same delay.

## Slide 20
Wash
Cook
Cut
1
2
3
1
2
3
1
2
3
60

## Slide 21
Wash
Cook
Cut
1
2
3
1
2
3
1
2
3
66.666
Notes: 如果我们重新分配一下工作，小明和小明妈各切 1/3 的菜

## Slide 22: Clock Cycle & Pipeline
Simpler stage takes less time
Simpler “most complex stage” decides clock cycle

## Slide 23: What Clock Cycles Were
Intel Pentium (1993): 5 stages
ARM1156T2 (F)-S: 9 stages
ARM Cortex-A8 (Apple A4): 13 stages
Intel Pentium 4 (Prescott): 31 stages
Notes: 英特尔奔腾 4 系列 NetBurst 架构一开始有 20 级流水线，后来加到 31 级，下面我们来看看

## Slide 24: A Negative Example: Intel P4 Prescott (With 31-Stage Pipeline)
Much longer pipeline than other CPUs.
Longer pipeline (officially) brings 3.8 GHz Maximum clock cycle. (It’s 2004!)
Intel: Prescott is scalable to the 4-5 GHz range.
But…
  60% hotter every clock cycle than previous generation.
  Performance: 5.2 GHz Prescott = 2.6 GHz AMD Athlon FX-55 (2004) in extreme environment.

## Slide 25: More Stages, More Performance?
Notes: 现在我们知道，奔腾 4 处理器的失败的原因之一是因为它的流水线太长了。但是为什么长流水线会对性能带来反作用？如果我们把原先的顺序执行当作只有一级的流水线的话，那么增加流水线的级数，带来更好的性能，这似乎没有问题。

## Slide 26
–一位不愿透露姓名的吃瓜群众
「我家里有矿，给我来个带 100,000,000 级流水线的 CPU！」
Notes: 但是无论如何，我们也见不到这样的场景。一亿级流水线，想想就很恐怖。首先，在我们的想象之中，长流水线带来的性能增益是有一定的理论支持的。

## Slide 27: In Our Dream #1
A -stage pipeline takes “units” to handle instructions.
Without the pipeline, we need “units” to handle those.
So, we can say that the pipeline is times faster.
When , the pipeline is times faster!
Notes: 首先，用没有流水线时的时间比上加入了 k 级流水线的时间，可以注意到，最终我们的流水线可以带来 k 倍的加速。

## Slide 28: In Our Dream #2
As an instruction is divided into stages, one instruction is divided into parts.
When becomes larger, each stage can do fewer jobs with fewer gates, and often with less gate delay.
Less gate delay can bring faster clock rate! FASTER!
Notes: 其次，增加流水线级数减少了每一级的工作量，进而减少延迟，加快时钟速度，这一点之前付佳伟也提到了。

## Slide 29: What if the Number of Stages is… Ridiculously Large?
Notes: 可只要我们想一想，如果我们真的有那种超长的流水线的话，事情会变成什么样子呢？

## Slide 30: Xiao Ming’s Kitchen Pipeline (Upgraded)
– Ridiculously modified from preliminary of group advanced of NOIP 2016
「为了做菜，周末小明和爸妈叫了他们的 一起来。
有洗菜、切菜、炒菜三个步骤。
小明负责打开水龙头，小张负责洗一道菜的前 1/2，小李负责洗一道菜的后 1/2，小钱负责关闭水龙头……
小明爸负责把菜放到案板上，同事 A 负责切第一刀，同事 B 负责切第二刀，同事 C 负责切第三刀……
……（我编不下去了）」
同学
同事
亲戚
邻居
Notes: 我们请出小明同学，这次，他一家子叫了一大帮人来做菜。想想看这个场景，还是挺搞笑的，至少可以肯定，他们没法在 50 分钟内做完菜了。现在两份优势重合在一起，本可以带来梦幻般的性能，但是，为什么会变成这样呢？

## Slide 31: What Stages Could Bring
Pipeline improves throughput, but CANNOT improve the latency of a single task.
  A pipeline is usually implemented by adding registers between each combinational logic circuit, to store states.
  Reading/Writing registers take time.
  A single task often takes MORE time.
Notes: 首先，流水线能够提高处理指令的吞吐率，但是没有办法提高执行单条指令的速度，相反，由于每一级之间加入了寄存器，处理单条指令的速度还会拖慢。

## Slide 32: Pipeline Hazards
Notes: 此外还有一个横在提高流水线效率的障碍——冒险

## Slide 33
Data hazards
Structural hazards
Control hazards
We won’t discuss about things like out-of-order execution (乱序执行), for it’s going too far from our original problem.
Notes: 有三类冒险：数据冒险、结构冒险、控制冒险，当然这里不会对乱序执行之类的东西谈太多，不然就有点跑题了。

## Slide 34: Data Hazard
One instruction’s data is dependent on a previous instruction.
  You CANNOT read before it’s written!
Notes: 首先是数据冒险，当流水线中某条指令的数据依赖于在它之前，但还在流水线中的指令时，就可能会出现问题，毕竟，你不能在写入之前读取。

## Slide 35
Fetch
Decode
Evaluate
Address
Fetch
Operands
Execute
Store
Result
1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
I need Instruction 1’s data, but it hasn’t been written yet!
Notes: 这里，指令 2 需要指令 1 写入的数据，但是那条数据还没有被写进去。

## Slide 36: Structural Hazard
Resource being required by some instructions in some stages, is busy.
  It usually happens when some stages need the same resource.
  Example: When you have ONLY ONE cache for data & instruction…
Notes: 第二种是结构冒险，这里，是指在有的时候，一条指令需要的硬件资源还在被另一条指令占用，这通常是硬件设计上的问题，比如说，你给数据和指令的缓存只有一个的话，

## Slide 37
Fetch
Decode
Evaluate
Address
Fetch
Operands
Execute
Store
Result
1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
I need cache!
What a coincidence! I also need cache!
Notes: 这里，第一条指令需要（擦车）缓存来存结果，但是第六条指令需要缓存来读取指令，与数据冒险不同的是，第一条指令和第六条看起来是不冲突的，可能它们甚至都没有太大的关联。

## Slide 38: Control Hazard
Your PC register is not always += 1.
What if our pipeline meets with (Conditional) Jump?
Notes: 最后是控制冒险，由于控制指令的存在，流水线要做到高效，就不可能一直无脑顺延把所有指令吞下去，跳转，特别是条件跳转，让流水线有执行错误的可能。当然，现代的处理器的分支预测，很大程度解决了这种问题。

## Slide 39
Fetch
Decode
Evaluate
Address
Fetch
Operands
Execute
Store
Result
1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Let’s jump to 0x23333333, everyone!
What? All our previous efforts are WASTED?
Notes: 这里，第一条指令要跳到 0x23333333，但是这条流水线直接把跳转指令之后的指令弄了进来，做了大量的无用功。由于这些障碍的存在，流水线不可以做得很长。那么，如何解决冒险？

## Slide 40: Bubbling
(Or, pipeline stalling)
Notes: 其中一种方式是在流水线中加入「气泡」，这种方式称为流水线冒泡，或者叫流水线停顿。

## Slide 41
Fetch
Decode
Evaluate
Address
Fetch
Operands
Execute
Store
Result
1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
I need Instruction 1’s data, but it hasn’t been written yet!
Notes: 拿数据冒险那张图，原先第二条指令会出现问题

## Slide 42
Fetch
Decode
Evaluate
Address
Fetch
Operands
Execute
Store
Result
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
1
5
6
OK, now it’s right.
Notes: 但是加入气泡之后，第二条指令就能够顺利读取到需要的数据了。